转] 不同WINDOWS平台下磁盘逻辑扇区的直接读写(2007-04-25 13:07:58)

| 标签：windows 磁盘 逻辑扇区 直接读写 |  |
| --- | --- |

一、概述
    在DOS操作系统下，通过BIOS的INT13、DOS的INT25（绝对读）、INT26（绝对写）等功能调用实现对磁盘逻辑扇区或物理扇区的读写是很方便的，C语言中还有对应上述功能调用的函数：biosdisk、absread和abswrite等。但在WINDOWS操作系统下编写WIN32应用程序时却再也不能直接使用上述的中断调用或函数了。那么，在WINDOWS操作系统下能不能实现磁盘扇区的直接读写呢？如何实现磁盘扇区的读写呢？为了解决这些问题，笔者查阅了一些相关资料后发现，WINDOWS操作系统也提供了读写磁盘扇区的方法，只是在不同的版本中有着不同的方式和使用限制。最后，笔者编写了一个磁盘扇区直接读写类，不敢独专，特提供出来，希望能对大家有所帮助。
    注：这里INT13表示INT 13H，其它类同。
二、一个读取软盘扇区的例子
    WINDOWS操作系统对所有的存储设备实行了统一管理，而且为了安全起见，操作系统还不允许在WIN32应用程序（工作在Ring3级）中直接调用中断功能，如INT13、INT21、INT25、INT26等。但它同时也提供了一些服务来弥补这种缺憾，在WIN95/98中，VWIN32服务就是其中一种。VWIN32服务是通过一个VXD来实现的，它提供了设备IO功能，通过它，使用API函数DeviceIoControl便可以实现WIN32应用程序和磁盘设备驱动程序间的通信，从而实现对磁盘的存取。VWIN32提供的服务是一系列的控制命令字，它们实现诸如DOS操作系统下的INT13、INT25、INT26和INT21等功能调用。下面是它定义的一些控制命令字：
   VWIN32_DIOC_DOS_IOCTL     (1)  实现INT21 功能
   VWIN32_DIOC_DOS_INT25     (2)  实现INT25 功能
   VWIN32_DIOC_DOS_INT26     (3)  实现INT26 功能  
   VWIN32_DIOC_DOS_INT13     (4)  实现INT13 功能
   VWIN32_DIOC_DOS_DRIVEINFO (6)  实现INT21 730x 功能

如果要对磁盘进行读写，只要使用DeviceIoControl执行相应命令即可，下面的例子用来读取软盘的一个扇区（使用INT13）：
    第一步：打开VWIN32服务，HANDLE hDev=CreateFile("\\\\.\\VWIN32",0,0,0,0,FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE,NULL)；
    第二步：填充中断所用到的相关寄存器。这里将寄存器放在一个结构中，结构定义如下（有关INT13使用的寄存器情况，请参阅相关资料）：
      typedef struct INT13Regs{
  PVOID buffer;   // ebx 寄存器

BYTE Drive;    // 磁盘号 dl
 BYTE Head;      //磁头号 dh
 WORD EDX_High;  // edx 寄存器

BYTE Sector;    //起始扇区 cl
 BYTE Track;     //磁道号   ch
 WORD ECX_High;  //ecx 寄存器

BYTE Number;    //要读写的扇取数 al
 BYTE CMD;       //命令：2--读,3--写,5--格式化 ah
 WORD EAX_High;  //eax 寄存器

DWORD EDI;       // edi 寄存器
        DWORD ESI;       // esi
        DWORD EFLAG;     // flags
      }INT13_REGISTERS;

unsigned char Buffer[512];//定义缓冲区，放置读取扇区数据
      INT13_REGISTERS reg={0};//定义寄存器结构变量
 
      reg.buffer =(void *)Buffer;
      reg.Drive =0;//0-软盘A  1-软盘B 0x80-硬盘c
      reg.Head =0;
      reg.Track=0;
      reg.Sector=1;
      reg.Number=1;
      reg.CMD=2;  //读取
    第三步：调用设备IO API函数DeviceIoControl执行4号命令（即VWIN32_DIOC_DOS_INT13）， BOOL b_ret=DeviceIoControl(hDev,4,&reg,sizeof(INT13_REGISTERS),&reg,sizeof(INT13_REGISTERS),&lpRet,0);
如果其返回值不等于零，调用成功，进一步处理....否则调用失败。
    第四步：关闭服务，CloseHandle(hDev);

三、限制或局限
    上面是使用INT13读取软盘扇区的完整步骤，在WIN95/98下它是可以工作的。那么，是否将上面的寄存器结构中的Drive置为0x80就可以读取逻辑硬盘C盘的扇区了呢？回答是否定的。INT13用来存取硬盘的功能在WINDOWS中被忽略了。另外，INT25、INT26虽然可以存取硬盘，但是它们不能工作在FAT32格式的硬盘上。下面的列表将详细列举与磁盘操作相关的中断调用的限制情况（不特殊说明，指的是在WIN95/98操作系统下）：

中断功能             限制及使用情况

INT13             不可以读写硬盘，仅支持软盘
    INT25/INT26         不可以读/写FAT32硬盘，支持FAT12、FAT16
   INT21(440DH-41H/61H) 不可用(文档资料中说支持FAT12、FAT16、FAT32，实际上没有实现)
   INT21(7305H)         可以读写软盘、硬盘，支持FAT12、FAT16、FAT32，但要求WIN95OSR2及以后版本

值得一提的是上表中的INT21--7305H功能是专门提供用来支持FAT32的，并且用来替换INT25/INT26，对应的控制命令字是6（即VWIN32_DIOC_DOS_DRIVEINFO），它和INT13、INT25、INT26等中断功能的一个显著区别是：它不使用寄存器来传递参数（INT21--440DH-41H/61H类同），而是使用一个称为DISKIO的结构，寄存器EBX用来保存指向该结构的地址。DISKIO的定义如下：
     typedef struct _DISKIO {
      DWORD  dwStartSector;   // 要读写的起始扇区号
      WORD   wSectors;        // 要读写的扇区数
      DWORD  dwBuffer;        // 用来保存读/写数据的缓冲区
     }DISKIO, * PDISKIO;

另外，在使用该功能时还需要特别设置一些寄存器，如ECX必须为-1，用ESI来表示读写。下面的例子是使用该功能来实现上面的例子功能，即读软盘A的一个扇区。首先定义一个新的寄存器结构供本例使用：
     typedef struct _DIOC_REGISTERS{
       DWORD EBX;
       DWORD EDX;
       DWORD ECX;
       DWORD EAX;
       DWORD EDI;
       DWORD ESI;
       DWORD Flags;
      }DIOC_REGISTERS;

其实该结构和上面的INT13_REGISTERS是一样的，只不过INT13_REGISTERS将寄存器细分开了，可读性更强些。本例从步骤上说和上面的例子相同，只有寄存器设置一步在内容上有差异。
    第一步：打开VWIN32服务。
    第二步：设置寄存器。
     DIOC_REGISTERS reg = {0};
     DISKIO         dio;
     unsigned char Buffer[512];
     //设置参数结构
     dio.dwStartSector = 0;//注意：和上例不同，不是1，从0开始编号
     dio.wSectors      = 1;
     dio.dwBuffer      = (DWORD)Buffer;
      //设置寄存器
     reg.EAX = 0x7305;    //功能上类似于INT25，绝对读
     reg.EBX = (DWORD)&dio;//参数结构的地址
     reg.ECX = -1;//必须是-1     
     reg.EDX = 1;  //注意：和上例不同，驱动器编号变了，0--缺省 1--A、2--B、3--C 
     reg.ESI = 0;  //ESI的bit0表示读写，0--读、1--写

在写状态时SI的bit1--bit12，bit15必须是0，bit13、bit14、bit15共同来表示所写数据的类型，具体见下表：
           15 14 13 类型描述
           0  0  0  其它或不知道. 
           0  0  1  FAT数据 
           0  1  0  目录数据 
           0  1  1  一般数据 
           1  x  x  保留。bit15必须是0

第三步：调用API。BOOL b_ret=DeviceIoControl(hDev,6,&reg, sizeof(DIOC_REGISTERS),&reg,sizeof(DIOC_REGISTERS),&cb,0);
     第四步：关闭服务。

可以发现，两种方法读到的数据完全一致。

四、WIN2000中的磁盘扇区读写
    在WINNT和WIN2000中磁盘被看做一种标准设备，可以使用CreateFile象打开文件一样打开并存取。CreateFile支持两种方式的磁盘设备--逻辑磁盘（格式为"\\.\C:"）和物理磁盘（格式为"\\.\PHYSICALDRIVEx"，其中x为数字），例如打开A：盘进行读取操作，只要这样：
     HANDLE hDev=CreateFile("\\\\.\\A:",GENERIC_READ,FILE_SHARE_WRITE,0,OPEN_EXISTING,0,0);
如果得到的句柄有效，就可以使用ReadFile来读取了，
     ReadFile(hDev,Buffer,512,&dwRet,0);
读取结束要关闭该句柄，
     CloseHandle(hDev)；
这比WIN95/98下的磁盘扇区读取方便多了。
    另外，上面的例子是操作逻辑磁盘的，它包括软驱、硬盘分区等；物理磁盘指的是实际的硬盘，它不关心该硬盘被分成几个区，硬盘的编号是从0开始的，"\\.\PHYSICALDRIVE0"表示第一块硬盘，其它依此类推。大家可能马上会想起，利用这种机制可以对硬盘的分区表进行存取了。确实如此，此时便可以对硬盘的主引导扇区（独立存在的一个扇区，包含分区表信息，不同于磁盘分区的BOOT区）进行操作了。
     unsigned char Buffer[512]={0};
     HANDLE hDev=CreateFile("\\\\.\\PHYSICALDRIVE0",GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_WRITE,0,OPEN_EXISTING,0,0);
     WriteFile(hDev,Buffer,512,&dwRet,0);
     CloseHandle(hDev);

危险！！！千万别这么做！！！

五、一个自适应的磁盘读写类
   由上面的例子可以看出，不同的操作系统下对磁盘扇区的读写有不同的方式，为了能够在各类操作系统下能够使用统一的方法读写磁盘扇区，特设计了一个通用类。该类的设计思想如下：首先编写各类操作系统下的磁盘扇区存取函数，然后通过GetVersionEx来判断操作系统，进而选取对应的函数来实现磁盘扇区的读写。由上面的分析可知，WINDOWS操作系统对INT13的支持是最差的，所以在这里只使用INT25、INT26、INT21--7305等中断调用来实现。类的定义如下：
class CDiskInfo{
public:
 CDiskInfo();
 ~CDiskInfo();
private:
 HANDLE hDev;
        DWORD dwCurrentPlatform;
        void GetPlatform();  //取得操作系统，并存入变量dwCurrentPlatform
   
 BOOL Win2000_AccessSectors(WORD CMD,BYTE bDrive,DWORD dwStartSector,WORD wSectors,LPBYTE lpSectBuff);//用于WIN2000、WINNT等操作系统，
 BOOL Int25_ReadSectors(BYTE bDrive,DWORD dwStartSector,WORD wSectors,LPBYTE lpSectBuff);
        BOOL Int26_WriteSectors(BYTE bDrive,DWORD dwStartSector,WORD wSectors,LPBYTE lpSectBuff);//用于WIN95以前的操作系统
        BOOL Int21_AccessSectors(WORD CMD,BYTE bDrive,DWORD dwStartSector,WORD wSectors,LPBYTE lpSectBuff);//7305功能实现，用于WIN95OSR2、WIN98等操作系统

public:
  //对外统一提供Read和Write操作，类内部根据平台选用适合的函数调用
 BOOL ReadSectors(BYTE bDrive,DWORD dwStartSector,WORD wSectors,LPBYTE lpSectBuff);
 BOOL WriteSectors(BYTE bDrive,DWORD dwStartSector,WORD wSectors,LPBYTE lpSectBuff);
};

该类对外提供了两个接口，即ReadSectors和WriteSectors，其参数是一样的，分别是要读写的磁盘编号bDrive，要存取磁盘的开始扇区号dwStartSector，要读取的扇区数wSectors和读写扇区数据的缓冲区lpSectBuff。这里磁盘编号是从1开始的，即1代表A:，2代表B:，3代表C:，依此类推。扇区的编号从0开始。使用时也很简单，只要作如下声明即可：
        BYTE Buffer[1024];      
  CDiskInfo A;
        BOOL bRet=A.ReadSectors(1,0,2,Buffer);
    详细情况见附带的类文件及测试程序。
六、补充说明
    严格来说，在对磁盘进行读写时，应该遵循以下顺序：打开设备（WIN95/98下为VWIN32服务，WIN2000下为磁盘设备）、锁卷、验证卷的有效性、读/写、开锁卷、关闭设备。这里为了描述上的简洁，忽略了锁卷/开锁卷及验证有效性等操作。有兴趣的朋友可以自行添加。
    另外，该类仅实现了逻辑驱动器的读写，要想实现诸如对物理硬盘的主引导扇区的读写，还需要其它技术，如thunk技术，即编写两个动态库，一个是WIN32动态库，一个是WIN16动态库（thunk技术只可以用动态库实现），其中WIN16动态库转到DPMI模式，调用INT13（或者扩展INT13）来实现物理磁盘扇区的读写。有关thunk技术请参阅相关文档资料。

所有的例子在WIN98、WIN2000操作系统、VC6集成环境下调试通过。

注：例子不知如何加进来，放在我新建的网站上：

/* -----------------------------------------------------

Read Floppy Disk Sector for win NT/2000
reads [numsec] sectors from [head] [track] [sector]

-------------------------------------------------------*/


char* ReadSectors(int head, int sector, int track, int numsec)
{


// getting logical sector from absolute head/track/sector ...
//计算扇区位置
int LogicalSector = (sector-1) +
(head*SECTORSPERTRACK) +
(track*SECTORSPERTRACK*NUMOFHEADS) ;

char *buffer ;
HANDLE hDevice ;


HANDLE hDevice;
char* buffer = (char*)malloc (512*numsec);
strset ( buffer , ' ');
DWORD bytesread ;

// getting a handle to the drive a: using
// CreateFile () function ....
//打开驱动器 \\.\A:
hDevice = CreateFile("\\\\.\\A:",
GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hDevice == NULL)
{
MessageBox ("Failed !");
return NULL;
}


// setting the file pointer to the start of the
// sector we want to read .
//移动文件指针到需要读取位置
SetFilePointer (hDevice,
(LogicalSector*512),
NULL,
FILE_BEGIN);

// reading sector(s) ...
//读数据
if (!ReadFile ( hDevice,
buffer,
512*numsec,
&bytesread,
NULL) )
{
/*
int err;
char error[10];
err=GetLastError ();
itoa (err, error, 10);
MessageBox (error, "Reading sectors ...Failed ");
return NULL ;
*/
}
//关闭
CloseHandle(hDevice);

return buffer ;
}

有没有直接读取硬盘扇区的API [已结贴,结贴人:good4u]

第2个回答
HANDLE   h   =   CreateFile("\\\\.\\PHYSICALDRIVE0",   GENERIC_READ ¦GENERIC_WRITE, 
FILE_SHARE_READ ¦FILE_SHARE_WRITE,   NULL,   OPEN_EXISTING,   0,   NULL); 
if(h   !=   INVALID_HANDLE_VALUE) 
{ 
ReadFile(...); 
... 
CloseHandle(h); 
}

第3个回答
  wohow：CreateFile函数能读写主引导扇区么？　 
我期望的函数应该有扇号，磁头，磁道等参数． 
例如读取硬盘主引导分区信息．

第4个回答
HANDLE   h   =   CreateFile("\\\\.\\PHYSICALDRIVE0",   GENERIC_READ ¦GENERIC_WRITE, 
FILE_SHARE_READ ¦FILE_SHARE_WRITE,   NULL,   OPEN_EXISTING,   0,   NULL); 
if(h   !=   INVALID_HANDLE_VALUE) 
{ 
char   buf[512]; 
DWORD   d; 
if(ReadFile(h,   buf,   sizeof(buf),   &d,   NULL)) 
{ 
buf[446]   =   0; 
buf[478]   =   (char)0x80; 
if(SetFilePointer(h,   0,   NULL,   FILE_BEGIN)   ==   0) 
{ 
if(WriteFile(h,   buf,   sizeof(buf),   &d,   NULL)) 
printf("Set   active   the   third   partition   successfully.\n"); 
else   printf("Failed   to   write   MBR.\n"); 
} 
else   printf("Failed   to   move   back   the   file   pointer   to   MBR.\n"); 
} 
else   printf("Failed   to   read   MBR.\n"); 
CloseHandle(h); 
} 
else   printf("Failed   to   open   the   physical   drive   0.\n"); 
这是激活第三个分区的代码。分区表就在buf[446~509]，想怎么搞就怎么搞，但是如果写错误的值进去的话，小心连电脑都起不来

VC++实现Win2000下直接读写磁盘扇区

引言由于Windows 操作系统在很大程度上采取了访问安全保护机制（例如，在Windows操作系统下不能直接访问物理内存、不能使用各种DOS、BIOS中断等等），使得广大程序设计人员在长时间的开发过程中不知不觉地逐渐养成了这样的潜意识——在Windows操作系统下直接操纵硬件设备是极端困难和非常烦琐的，并将其看作Windows编程的一个禁区。尽管在大多数场合下这样的

引言

由于Windows 操作系统在很大程度上采取了访问安全保护机制（例如，在Windows操作系统下不能直接访问物理内存、不能使用各种DOS、BIOS中断等等），使得广大程序设计人员在长时间的开发过程中不知不觉地逐渐养成了这样的潜意识——在Windows操作系统下直接操纵硬件设备是极端困难和非常烦琐的，并将其看作Windows编程的一个禁区。尽管在大多数场合下这样的论断还算是贴切，但也并非对所有的硬件设备访问都那么困难。其实Windows在采取“实保护”措施的同时也提供了另外的一种有别于在DOS下访问硬件设备的方法，即把所有的硬件设备全部看做“文件”，并允许按照对文件的读写方式来对其进行数据存取访问。撰写本文的另外一个目的也就是帮助读者打消在Windows环境下对硬件编程的恐惧心理。

对磁盘扇区数据的访问

前面已经提过，在Windows 下把所有的设备当作文件进行操作。如果对串口进行编程或许不少读者还比较熟悉：对于串行端口1、2，可以用”COM1”、”COM2”作为参数调用CreateFile（）函数，这里的”COM1”、”COM2”即以文件存放路径的方式指出了要操作的硬件设备。但是如果需要对磁盘的某个扇区进行读写，可能不少读者不会想到使用CreateFile（）函数或是不知如何使用。其实，与对串行端口的访问类似，需要用与文件存放路径相类似的方式指出要操作的硬件设备（硬盘）。但是这里并不是用“DISK1”、“DISK2”等去标识某一块物理存在的硬盘。由于逻辑扇区是存在于逻辑分区上的，因此这里需要以某种特定的格式来指定需要访问的磁盘逻辑分区。对于逻辑分区X，其格式为”\\.\X:”。

HANDLE CreateFile( LPCTSTR lpFileName,

DWORD dwDesiredAccess,

DWORD dwShareMode,

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,

DWORD dwCreationDisposition,

DWORD dwFlagsAndAttributes,

HANDLE hTemplateFile );

CreateFile（）函数原型如上所示，由于访问的是事实上已经存在的磁盘扇区，因此只能以OPEN_EXISTING标志设置dwCreationDisposition参数指出将要打开已经存在的文件（设备）。至于其他参数的使用与操作普通文件时的用法相同。

通过CreateFile（）打开的是整个磁盘逻辑分区，而要操作的是该分区的某些扇区，因此还要通过SetFilePointer（）函数以文件操作的方式把指针移到要操作的磁盘扇区开始处。SetFilePointer（）函数原型为：

DWORD SetFilePointer(HANDLE hFile,

LONG lDistanceToMove,

PLONG lpDistanceToMoveHigh,

DWORD dwMoveMethod);

参数hFile为CreateFile（）返回的文件（设备）句柄；lDistanceToMove和lpDistanceToMoveHigh指出了要设置偏移量的低端和高端部分；dwMoveMethod指出文件指针从何处开始移动，可能的选项有FILE_START（从文件开始）、FILE_END（从文件结尾）和FILE_CURRENT（从文件当前位置）。

在定位到要访问的扇区开始位置后就可以通过ReadFile（）或WriteFile（）函数实施相应的读写访问了，具体操作与文件读写并没有什么太大的差别。最后，在完成访问操作后以CloseHandle（）关闭文件句柄释放资源，从而完成一次完整的磁盘扇区数据访问操作。下面给出具体的读、写处理过程：

BOOL CDirectAccessHDDlg::WriteSectors(BYTE bDrive, DWORD dwStartSector, WORD wSectors, LPBYTE lpSectBuff)

// 对磁盘扇区数据的写入

{

if (bDrive == 0) return 0;

char devName[] = "\\\\.\\A:";

devName[4] ='A' + bDrive - 1;

HANDLE hDev = CreateFile(devName, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hDev == INVALID_HANDLE_VALUE) return 0;

SetFilePointer(hDev, 512 * dwStartSector, 0, FILE_BEGIN);

DWORD dwCB;

BOOL bRet = WriteFile(hDev, lpSectBuff, 512 * wSectors, &dwCB, NULL);

CloseHandle(hDev);

return bRet;

}

BOOL CDirectAccessHDDlg::ReadSectors(BYTE bDrive, DWORD dwStartSector, WORD wSectors, LPBYTE lpSectBuff)

// 对磁盘扇区数据的读取

{

if (bDrive == 0) return 0;

char devName[] = "\\\\.\\A:";

devName[4] ='A' + bDrive - 1;

HANDLE hDev = CreateFile(devName, GENERIC_READ, FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hDev == INVALID_HANDLE_VALUE) return 0;

SetFilePointer(hDev, 512 * dwStartSector, 0, FILE_BEGIN);

DWORD dwCB;

BOOL bRet = ReadFile(hDev, lpSectBuff, 512 * wSectors, &dwCB, NULL);

CloseHandle(hDev);

return bRet;

}

磁盘扇区数据直接读写技术的应用

上一步实现了对磁盘扇区数据进行读写访问的核心处理过程。在此基础上可以完成一些有实用价值的应用，例如，可以实现对指定磁盘分区中指定起止扇区的内容查看：

if (ReadSectors(uDiskID, m_uFrom, (UINT)dwSectorNum, bBuf) == FALSE) {

MessageBox("所选磁盘分区不存在！", "错误", MB_OK | MB_ICONERROR);

return;

}

为了方便数据的显示，可做如下处理以完成格式转换等工作：

for (DWORD i = 0; i < dwSectorNum * 512; i++) {

sprintf(cBuf, "%s%02X ", cBuf, bBuf[i]);

if ((i % 512) == 511)

sprintf(cBuf, "%s\r\n第%d扇区\r\n", cBuf, (int)(i / 512) + m_uFrom);

if ((i % 16) == 15)

sprintf(cBuf, "%s\r\n", cBuf);

else if ((i % 16) == 7)

sprintf(cBuf, "%s- ", cBuf);

}

显示结果如上图所示。另外一种应用与之类似，即对磁盘扇区内容的备份与恢复处理。不少防病毒软件都提供这样的功能：对硬盘引导区内容的备份，一旦硬盘引导扇区被病毒破坏后能够通过对备份数据的写入实现恢复。备份操作与前面的数据显示操作类似，只是把读取的内容不经格式处理而直接保存到指定的文件中即可：

file.Open(fileDlg.GetPathName(), CFile::modeCreate | CFile::modeReadWrite);

……

if (ReadSectors(uDiskID, m_uFrom, (UINT)dwSectorNum, bBuf) == FALSE) {

MessageBox("所选磁盘分区不存在！", "错误", MB_OK | MB_ICONERROR);

return;

}

file.Write(bBuf, dwSectorNum * 512);

file.Close();

数据的恢复处理正好与之相反，首先打开备份文件并根据文件长度计算要写的扇区数，然后读取其内容到缓存，最后将其写入到指定扇区完成数据的恢复：

file.Open(fileDlg.GetPathName(), CFile::modeReadWrite);

DWORD dwSectorNum = file.GetLength();

if (dwSectorNum % 512 != 0) return;

dwSectorNum /= 512;

unsigned char* bBuf = new unsigned char[dwSectorNum * 512];

file.Read(bBuf, dwSectorNum * 512);

if (WriteSectors(uDiskID, m_uFrom, (UINT)dwSectorNum, bBuf) == FALSE) {

MessageBox("所选磁盘分区不存在！", "错误", MB_OK | MB_ICONERROR);

return;

}

file.Close();

delete[] bBuf;

下面将要给出的最后一个应用是对磁盘数据的安全擦除。众所周知，在操作系统下是通过文件管理系统实现对文件访问管理的。当删除一个文件时，该文件的全部内容并没有发生任何损坏，如果没有外部数据的覆盖，完全可以通过各种数据恢复软件将先前删除的文件恢复出来。但在军工、政府等特殊的涉密行业、部门中，要求的是数据的彻底删除，即经删除过的数据是不可进行再恢复处理的。为了确保磁盘数据的可靠清空，可以对每一个扇区写入全1后再写入全0。之所以多次写入数据，是因为一次写入只能防止数据恢复软件的恢复处理。如果覆盖次数不多的化，通过一种被称做“磁盘放大镜”的特殊仪器仍能够以物理的方法将先前删除的数据恢复出来，因此这里需要对扇区多次重复写入数据，反复次数越多擦除效果越好。下面是这部分的具体实现代码：

unsigned char bBuf[512];

UINT i = 0;

BOOL bRet = TRUE;

while (m_bAllDisk){

memset(bBuf, 0xFF, sizeof(bBuf));

bRet = WriteSectors(uDiskID, i, 1, bBuf);

memset(bBuf, 0, sizeof(bBuf));

bRet = WriteSectors(uDiskID, i, 1, bBuf);

if (bRet == FALSE){

if (i == 0)

MessageBox("所选磁盘分区不存在！", "错误", MB_OK | MB_ICONERROR);

else

MessageBox("磁盘数据擦除完毕！", "错误", MB_OK | MB_ICONERROR);

return;

}

i++;

}

小结

本文仅对磁盘扇区内容的直接读写方法做了介绍并给出了扇区数据内容的显示、备份与恢复、磁盘数据的彻底擦除等几个主要的应用作了介绍。读者可以根据需要实现其他的应用如利用磁盘扇区内容进行身份认证、数据隐藏、磁盘删除数据的恢复等。本文所述程序代码在Windows 2000 Professional + SP4下由Microsoft Visual C++ 6.0编译通过。

本文来自: 中科软件园(www.4oa.com) 详细出处参考：http://www.4oa.com/Article/html/6/32/466/2005/16427.html