指令前缀有4种，而且一条指令可以前有多种前缀，每一个前缀占一个字节，在32位指令里，前缀种类的排列顺序不作规定。它们的名称和机器码，分别是是：

[1] 操作数长度前缀（66H）

对于32位指令系统而言，默认寄存器都是32位的，但是我们不可避免的会使用其他长度地寄存器。如果要使用16位长度的寄存器，只需在指令前加66H，即用操作数长度前缀标记。

然而对于8位长度的寄存器，不是通过操作数前缀标记的。后文将说明它和32位操作数长度如何区分的

举例：

mov eax,1 	=	B8 01000000

mov ax,1 	=66 B8 0100

mov al,1  	=	B0 01

另外还有一点要说明，就是像movzx这样，操作数与被操作数长度不相等的指令。则我们以被操作数的长度为标准，选择是否添加前缀。

举例：

movzx eax,ax	=	0FB7C0

movzx eax,al	=	0FB6C0

movzx ax,al		=66	0FB6C0

[2] 地址长度前缀（67H）

这个前缀和上一个前缀用法差不多，只不过这个前缀是标记内存地址长度的。学过汇编的人，还应该知道操作数和被操作数中，至多一个是内存操作数。在32位指令系统下，如果内存操作数的长度为16位，则需在指令前加“地址长度前缀”，即67H

举例：

mov eax,[bx]	=67 8B07		;不要在flat模式下编译此句

mov eax,[ebx]	= 	8b07

[3] 段超越前缀（2eH、3eH、26H、64H、65H、36H）

当使用内存操作数时，无论那种内存操作数寻址都有默认的段寄存器，然而至多一个的内存操作数不使用默认段寄存器时，我们就需要使用段超越前缀。各个段寄存器代码如下，

cs=2eH

ds=3eH

es=26H

fs=64H

gs=65H

ss=36H

举例：

mov eax,[eax]		=8b00

mov eax,cs:[eax]		=2e	8b00

mov eax,es:[eax]		=26	8600

mov eax,fs:[eax]		=64 8600		记得声明assume 	fs:nothing

mov eax,gs:[eax]		=65 8600		记得声明assume	gs:nothing

mov eax,ss:[eax]		=36 8600

[4] 锁定前缀和重复前缀

和协处理器有关，在指令前加F0，表示访问独享。微机原理关于这部分，我基本没学，不知道干嘛用的，反正用的时候是这样的：

举例：

add [eax].eax			=   3100

Lock add [eax],eax		=F0 3100

进行串操作时，经常使用重复指令，该指令就是在机器码前加重复前缀.,全部重复前缀编码如下：

Rep=F3

Repe=F3

Repz=F3

Repne=F2

Repnz=F2

举例：

stosb	 	=  	AA

rep stosb	=F3 AA