用LPC实现进程通信

# LPC的概念

LPC即是”本地过程调用(Local Procedure Call)”。

# LPC的原理

端口是一种面向连接的通信机制，通信的双方需要先建立起“连接”。这种连接一般建立在用户进程之间。在建立了连接的双方之间有几种交换报文的方法：

不带数据的纯报文。

不大于256字节的短报文。

如果是大于256字节的长报文，就要在双方之间建立两个共享内存区(Section)。双方通过共享内存区交换数据，但通过报文进行协调和同步。

Tips:大块数据之所以要通过共享内存区交换，一来是因为这样就为用于Port机制的缓冲区设置了一个上限，便于内存管理。而更重要的是提高了效率，因为否则便要在发送端把大块数据搬入内核空间，又在接收端把大块数据搬到用户空间。

# 典型的LPC建立连接和通信过程如下:

符号说明：S提供服务方(服务端)     C请求服务方(客户端)

S1、服务线程首先通过NtCreatePort()创建一个命名的连接端口、即Port对象(这个对象名应为客户线程所知).

S2、建立上述连接端口后，服务线程通过NtListenPort()等待接收来自客户线程的连接请求(服务线程被阻塞).

C1、客户线程通过NtConnectPort()创建客户方的无名通信端口，向上述命名的连接端口发出连接请求(客户线程阻塞)。

S3、服务线程收到连接请求(被唤醒)后，如果同意连接则通过NtAcceptConnectPort()创建服务方无名通信端口、接受连接、并返回该无名通信端口的handle。然后通过NtCompleteConnectPort()唤醒客户线程。

C2、客户线程被唤醒、返回所创建的无名通信端口handle。

S4、服务线程另创建一个新线程负责为客户线程提供服务。该线程因企图从上述通信端口接收报文、等待来自客户端的请求而阻塞。因此、新创建的线程是LPC服务线程，原来的服务线程是端口服务线程。

S5、端口服务线程再次调用NtListenPort()，等待来自其它客户的连接请求。(S2---S5的循环)

C3、客户线程通过NtRequestWaitReplyPort()向服务方发送报文，请求得到LPC服务，并因等待而被阻塞。

S6、LPC服务线程因接收到报文而被唤醒，并根据报文内容提供相应的LPC服务。

S7、LPC服务线程通过NtReplyPort()向客户方发送回答报文。客户线程解除阻塞。

LPC服务端                                          LPC客户端

LPC建立连接和通信典型流程图

LPC通信的报文结构定义如下:

//

// Define header for Port Message

//

typedef struct _PORT_MESSAGE

{

USHORT DataLength;         // 传输的数据的大小 Length of data following the header (bytes)

USHORT TotalLength;         // 传输的数据加PORT_MESSAGE的大小 Length of data + sizeof(PORT_MESSAGE)

USHORT Type;               // 传输的消息的类型 Type of the message (See LPC_TYPE enum)

USHORT VirtualRangesOffset;   // Offset of array of virtual address ranges

CLIENT_ID ClientId;          // 发送方进程ID和线程ID Client identifier of the message sender

ULONG  MessageId;         // 报文消息ID Identifier of the particular message instance

union

{

ULONG  CallbackId;              //

ULONG  ClientViewSize;          // 发送方创建的共享区个数 Size, in bytes, of section created by the sender

};

} PORT_MESSAGE, *PPORT_MESSAGE;

NOTE:

请求连接的一方对于将来要发送多大的数据量应该是心里有数的。如果数据是不大，那就可以作为附加信息随同报文(在同一个缓冲区中)中一起发送。但是，要是数据是比较大(报文总长大于256字节)，那就要通过共享内存区"发送"，(reason: 1是传输效率低下，2、报文缓冲区的大小也不好静态地安排确定)。因此，在期望发送数据量比较大时要准备好一个共享内存区(Section)用于数据发送。这是要由请求连接的一方、即客户方做好准备，通过调用参数传给NtConnectPort()的。客户方要准备好两个数据结构，就是PORT_VIEW和REMOTE_PORT_VIEW，把有关共享内存区的信息写在前一个数据结构中，再把指向这两个数据结构的指针作为参数传给NtConnectPort()。

这两个结构定义如下:

//

// Define structure for initializing shared memory on the caller's side of the port 写数据

//

typedef struct _PORT_VIEW {

ULONG  Length;                      // 本结构体的大小 Size of this structure

HANDLE SectionHandle;               // 共享内存区的句柄 Handle to section object with

// SECTION_MAP_WRITE and SECTION_MAP_READ

ULONG  SectionOffset;               // 共享内存数据的偏移量 The offset in the section to map a view for

// the port data area. The offset must be aligned

// with the allocation granularity of the system.

ULONG  ViewSize;                    // 要发送的数据大小 The size of the view (in bytes)

PVOID  ViewBase;                    // 指向要发送的数据的指针 The base address of the view in the creator

//

PVOID  ViewRemoteBase;            // The base address of the view in the process

// connected to the port.

} PORT_VIEW, *PPORT_VIEW;

//

// Define structure for shared memory coming from remote side of the port 读数据

//

typedef struct _REMOTE_PORT_VIEW {

ULONG Length;                       // 本结构体的大小 Size of this structure

ULONG ViewSize;                     // 要读取的数据的大小 The size of the view (bytes)

PVOID ViewBase;                     // 指向要读取的数据的指针 Base address of the view

} REMOTE_PORT_VIEW, *PREMOTE_PORT_VIEW;

# LPC主要API简介

NOTE:参数说明格式

1参数名  2参数输入、输出指示  3参数类型  4参数描述

1.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtCreatePort(

OUT PHANDLE PortHandle,

IN   POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes,

IN   ULONG MaxConnectionInfoLength,

IN   ULONG MaxMessageLength,

IN   ULONG MaxPoolUsage

);

功能描述:

创建一个LPC port对象。LPC port的创建者即是LPC通信的服务端(服务端)

参数:

PortHandle 输出 PHANDLE是一个指针变量，如果函数被成功调用则该变量指向port对象

ObjectAttributes 输入 POBJECT_ATTRIBUTES指针变量，指向一个描述对象属性的结构。OBJ_KERNEL_HANDLE，OBJ_OPENLINK,OBJ_EXCLUSIVE,OBJ_PERMANENT及OBJ_INHERIT都不是port对象的合法属性。

MaxConnectionInfoLength 输入 ULONG表示通过port发送的最大数据字节数。

MaxMessageLength 输入 ULONG表示通过port发送的最大消息字节数。

MaxPoolUsage 输入 ULONG表示用于消息存储的非分页池的最大数量。0表示使用默认值。

ZwCreatePort 将验证(MaxDataSize <= 0x104) 且(MaxMessageSize <= 0x148)。

2.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtConnectPort(

OUT PHANDLE PortHandle,

IN  PUNICODE_STRING PortName,

IN  PSECURITY_QUALITY_OF_SERVICE SecurityQos,

IN  OUT PPORT_VIEW ClientView OPTIONAL,

OUT PREMOTE_PORT_VIEW ServerView OPTIONAL,

OUT PULONG MaxMessageLength OPTIONAL,

IN  OUT PVOID ConnectionInformation OPTIONAL,

IN  OUT PULONG ConnectionInformationLength OPTIONAL

);

功能描述:

创建一个连接命名port的port(客户端)

参数:

PortHandle 输出 PHANDLE 指针变量，指向客户端通信端口。

PortName  输入 PUNICODE_STRING指向一个结构体，该结构体描述了要连接的命名port

SecurityQos 输入 PSECURITY_QUALITY_OF_SERVICE Points to a structure that specifies the level of impersonation available to the port listener

ClientView 输入 输出 可选参数 PPORT_VIEW指针变量，指向一个结构体。该结构体描述了用于发送大量数据给listener的共享内存区，如果调用成功，该结构将被更新。

ServerView 输出 可选参数 PREMOTE_PORT_VIEW指针变量，指向一个调用者分配的缓冲区，该缓冲区接受由listener用于发送大量数据给调用者的共享内存区上的消息。

MaxMessageLength 输出 可选参数 PULONG表示能够通过port发送的数据的最大字节数

ConnectionInformation 输入 输出 可选参数 PVOID指向一个调用者分配的内缓冲区，该缓冲区表示要发送给listener的连接消息并，接收到来自listener的连接消息。

ConnectionInformationLength 输入 输出 可选参数 PULONG表示发送给listener的连接数据字节数，接收由listener发送的连接数据的字节数。

3.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtListenPort(

IN  HANDLE PortHandle,

OUT PPORT_MESSAGE RequestMessage

);

功能描述:

在服务端一个port上监听连接请求消息(服务端)

参数:

PortHandle 输入 HANDLE port对象的句柄，该句柄不需要指定任何的访问规则

ConnectionRequest 输出 PPORT_MESSAGE 指向一个调用者分配的缓冲区，该缓冲接受发送给port的连接消息

3.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtAcceptConnectPort(

OUT PHANDLE PortHandle,

IN  PVOID PortContext OPTIONAL,

IN  PPORT_MESSAGE ConnectionRequest,

IN  BOOLEAN AcceptConnection,

IN  OUT PPORT_VIEW ServerView OPTIONAL,

OUT PREMOTE_PORT_VIEW ClientView OPTIONAL

);

功能描述:

接受或者拒绝一个连接请求(服务端)

参数:

PortHandle 输出 PHANDLE 如果成功调用将会得到一个用于通信的port。

PortContext 输入 可选参数 PVOID 一个与port相关联的数字标示。

ConnectionRequest 输入 PPORT_MESSAGE 指向一个调用者分配的缓冲区，该缓冲区标示了连接请求并且包含有返回给连接的requester的连接数据。

AcceptConnection 输入 BOOLEAN 指示是否接受该连接

ServerView 输入 输出 可选参数 PPORT_VIEW 指向一个结构体，该结构体描述了用于发送大量数据给requester的共享内存区。如果成功调用，该结构体将被更新

ClientView 输出 可选参数 PREMOTE_PORT_VIEW 指向一个调用者分配的缓冲，该缓冲将接受共享内存区上requester发送给caller的大量数据。

4.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtCompleteConnectPort(

IN  HANDLE PortHandle

);

功能描述:

服务端完成连接处理。

参数:

PortHandle 输入 HANDLE 指向port对象的句柄。该句柄不需要指定任何的访问规则。

5.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtRequestWaitReplyPort(

IN  HANDLE PortHandle,

IN  PPORT_MESSAGE RequestMessage,

OUT PPORT_MESSAGE ReplyMessage

);

功能描述:

给port发送一上请求数据并等待响应(客户端)

参数:

PortHandle 输入 HANDLE 一个port对象的句柄。该句柄不需要指定任何的访问规则

RequestMessage 输入 PPORT_MESSAGE 指向一个调用者分配的缓冲，该缓冲描述了发送给port的请求消息

ReplyMessage 输出 PPORT_MESSAGE 指向一个调用者分配的缓冲，该缓冲接发送给port的响应消息。

6.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtReplyPort(

IN  HANDLE PortHandle,

IN  PPORT_MESSAGE ReplyMessage

);

功能描述:

给port发送一个响应消息(服务端)

参数:

PortHandle 输入 HANDLE 一个port对象的句柄。该句柄不需要指定任何的访问规则

ReplyMessage 输入 PPORT_MESSAGE 指向一个由调用者分配的缓冲，该缓冲描述了发送给port的响应肖息。

7.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtClose(

IN  HANDLE Handle

);

功能描述:

关闭一个NT句柄

参数:

Handle 输入 表示一个将要被关闭的句柄。

8.函数原型:

NTSTATUS

NTAPI

NtCreateSection(

OUT PHANDLE SectionHandle,

IN  ACCESS_MASK DesiredAccess,

IN  POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes OPTIONAL,

IN  PLARGE_INTEGER MaximumSize OPTIONAL,

IN  ULONG SectionPageProtection,

IN  ULONG AllocationAttributes,

IN  HANDLE FileHandle OPTIONAL

);

功能描述:

创建一个section对象

参数:

SectionHandle 输出 PHANDLE 如果函数成功调用将会得到一个section对象的句柄。

DesiredAccess 输入 ACCESS_MASK 表示调用者调用者需要的section对象的访内类型。该参数可以为0，也可以是以下标志的组合：

SECTION_QUERY		- 查询访问

SECTION_MAP_WRITE		- 当被关联时(mapped)可被写入

SECTION_MAP_READ		- 当被关联时(mapped)可被读取

SECTION_MAP_EXECUTE	- 当被关联时(mapped)可被执行

SECTION_EXTEND_SIZE	- 扩展访问

SECTION_ALL_ACCESS	- 上面全部访问类型 + STANDARD_RIGHTS_REQUIRED

ObjectAttributes 输入 可选参数 POBJECT_ATTRIBUTES 指向一个结构体，该结构表示了对象的属性。OBJ_OPENLINK是不合法的属性对于section对象而言。

MaximunSize 输入 可选参数 PLARGE_INTEGER 表示section的字节数。如果 FileHandle为0，这个值必需指定，否则，它将默认为由FileHandle指示的文件的大小。

SectionPageProtection 输入 ULONG 表示页面保护的类型当section被关联时(mapped)。这个参数可以是以值中的任意一个：

PAGE_READONLY

PAGE_READWRITE

PAGE_WRITECOPY

PAGE_EXECUTE

PAGE_EXECUTE_READ

PAGE_EXECUTE_READWRITE

PAGE_EXECUTE_WRITECOPY

AllocationAttributes 输入 ULONG 表示了section的属性。该参数可以是下面这些值的组合:

SEC_BASED 	 0x00200000  // 在每个进程中关联(map)section到同一地址

SEC_NO_CHANGE 0x00400000  // 禁止页面保护的改变

SEC_IMAGE	 0x01000000  // 关联(map)section为一个映象(image)

SEC_VLM		 0x02000000  // 在VLM区内关联(map)section

SEC_RESERVE	 0x04000000  // 保留不用分配页面文件存储 Reserve without allocating pagefile storage

SEC_COMMIT	 0x08000000  // 提交页(Commit pages);默认的形为

SEC_NOCACHE	 0x10000000  // 标记页为无缓冲区的 Mark pages as non-cacheable

FileHandle 输入 可选参数 HANDLE 指示用于创建section对象的文件。该文件被打开的访问方式要与由保护参数指定的保护类型标志相兼容。如果FileHandle为0，则函数在文件系统中创建一个由页面文件的而不是命名文件支持的指定大小的section对象。

Identifies the file from which to create the section object. The file must be opened with an access mode compatible with the protection flags specified by the Protect parameter. If FileHandle is zero, the function creates a section object of the specified size backed by the paging file rather than by a named file in the file system.

# 符加说明

InitializeMessageHeader(&LpcMessage->Header, MessageLength, LPC_NEW_MESSAGE);

004016C8   mov         edx,dword ptr [ebp-28h]

004016CB   mov         ax,word ptr [ebp-44h]

004016CF   mov         word ptr [edx+2],ax

004016D3   mov         ecx,dword ptr [ebp-44h]

004016D6   sub         ecx,18h

004016D9   mov         edx,dword ptr [ebp-28h]

004016DC   mov         word ptr [edx],cx

004016DF   mov         eax,dword ptr [ebp-28h]

004016E2   mov         word ptr [eax+4],offset ClientThread+196h (004016e6)

004016E8   mov         ecx,dword ptr [ebp-28h]

004016EB   mov         word ptr [ecx+6],offset ClientThread+19Fh (004016ef)

全部相关函数简介英文原文LPC使用的函数简介.txt

# Text boxes

NtCreatePort ()

NtListenPort ()

NtAcceptConnectPort ()

NtCompleteConnectPort ()

NtConnectPort ()

发送连接请求

客户线程阻塞

NtReplyPort ()

NtRequestWaitReplyPort ()

唤醒客户线程

数据传送

NtClose ()

NtClose ()

服务线程阻塞

服务线程被唤醒