- 说明

本文C代码和AT&T格式汇编均摘自linux-0.12内核， Intel格式汇编摘自bochs。

- 从开机到任务0执行

bootsect.S--->setup.S--->head.s--->main.c

1）bootsect.S: 引导代码，将setup代码和system模块加载到内存指定位置处。

2）setup.S	: 读取时钟、硬盘参数表等信息，main函数会用到。

3）head.s	: 内核模块（system）最先执行的代码，主要设置page directory table 和四个page tables，映射整个物理内存（high effective physical memory = 16M），供内核代码和任务0使用；并设置main函数。

00005400: (                    ): push 0x00000000           ; 6a00  ：main函数三个参数

00005402: (                    ): push 0x00000000           ; 6a00

00005404: (                    ): push 0x00000000           ; 6a00

00005406: (                    ): push 0x00005412           ; 6812540000

0000540b: (                    ): push 0x000066b0           ; 68b0660000 ：main地址

00005410: (                    ): jmp .+62                  ; eb3e ：页目录、页表设置

00005412: (                    ): jmp .-2                   ; ebfe

4）main

sched_init(); ：任务0设置，并clear NT标志，move_to_user_mode有用

buffer_init(buffer_memory_end);

hd_init();

floppy_init();

sti();

move_to_user_mode(); ：内核初始化完毕后移动到任务0执行

if (!fork()) { ：任务1创建

init(); : 任务1执行文件系统加载等操作

}

for(;;) ：任务0执行任务切换操作

__asm__(“int $0x80”::”a” (__NR_pause):”ax”);

Tips：

fork对子进程返回0，因为copy_process时设置新任务的eax=0，见下文。

kernel/sched.c中定义:

long user_stack [ PAGE_SIZE>>2 ];

struct {

long * a;

short b;

} stack_start = { & user_stack [PAGE_SIZE>>2] , 0x10 };

_stack_start: 0x222bc (见System.map)

head.s开始执行时，将user_stack用做内核初始化堆栈，并在切换到任务0时，用作任务0的user stack：

00000000: (                    ): mov eax, 0x00000010       ; b810000000

00000005: (                    ): mov ds, ax                ; 8ed8

00000007: (                    ): mov es, ax                ; 8ec0

00000009: (                    ): mov fs, ax                ; 8ee0

0000000b: (                    ): mov gs, ax                ; 8ee8

0000000d: (                    ): lss esp, ds:0x222bc       ; 0fb225bc220200 ：esp-(_stack_start

00000014: (                    ): call .+86                 ; e856000000 ：设置idt

00000019: (                    ): call .+129                ; e881000000 ：设置gdt

0000001e: (                    ): mov eax, 0x00000010       ; b810000000

00000023: (                    ): mov ds, ax                ; 8ed8

00000025: (                    ): mov es, ax                ; 8ec0

00000027: (                    ): mov fs, ax                ; 8ee0

00000029: (                    ): mov gs, ax                ; 8ee8

0000002b: (                    ): lss esp, ds:0x222bc       ; 0fb225bc220200

move_to_user_mode:

00006825: (                    ): mov eax, esp              ; 89e0 ：内核堆栈将用作任务0 user stack

00006827: (                    ): push 0x00000017           ; 6a17 ：任务0的ss:esp

00006829: (                    ): push eax                  ; 50

0000682a: (                    ): pushfd                    ; 9c

0000682b: (                    ): push 0x0000000f           ; 6a0f ：任务0的cs:eip

0000682d: (                    ): push 0x00006833           ; 6833680000

00006832: (                    ): iretd                     ; cf ：模拟中断返回，切换到任务0

00006833: (                    ): mov eax, 0x00000017       ; b817000000

00006838: (                    ): mov ds, ax                ; 8ed8

0000683a: (                    ): mov es, ax                ; 8ec0

0000683c: (                    ): mov fs, ax                ; 8ee0

0000683e: (                    ): mov gs, ax                ; 8ee8

00006840: (                    ): add esp, 0x0000000c       ; 83c40c

Tips：

iretd执行时，eflags= 0x00000206: id vip vif ac vm rf nt IOPL=0 of df IF tf sf zf af PF cf，nt标准已复位；

- 任务0到任务1

fork：

- main.c中定义：

static inline _syscall0(int,fork)

Tips：

main.c将fork定义为inline，因为创建进程时，任务0、1共用page directory、page tables，任务1置位page entry的r/w，任务0对应的page entry无变化。所以在对堆栈进行写操作时，任务1必须先运行，以免弄乱堆栈。见上面的main中任务0执行pause系统调用，详见后文分析。

- include/unistd.h中定义：

#define _syscall0(type,name) \

type name(void) \

{ \

long __res; \

__asm__ volatile ("int $0x80" \

: "=a" (__res) \

: "0" (__NR_##name)); \

if (__res >= 0) \

return (type) __res; \

errno = -__res; \

return -1; \

}

对应汇编为：

00006843: (                    ): mov eax, 0x00000002       ; b802000000

00006848: (                    ): int 0x80                  ; cd80 ：fork系统调用（eax=0x2）

0000684a: (                    ): mov edx, eax              ; 89c2 ：eax返回PID，对子进程为0

0000684c: (                    ): test edx, edx             ; 85d2

0000684e: (                    ): jnl .+13                  ; 7d0d

00006850: (                    ): neg edx                   ; f7da

00006852: (                    ): mov dword ptr ds:0x38ea8, edx ; 8915a88e0300

00006858: (                    ): mov edx, 0xffffffff       ; baffffffff

0000685d: (                    ): test edx, edx             ; 85d2

0000685f: (                    ): jnz .+5                   ; 7505

执行fork系统调用前堆栈：

| STACK 0x00038604 [0x00000000]

| STACK 0x00038608 [0x00000050]

| STACK 0x0003860c [0x000001cb]

| STACK 0x00038610 [0x00005412]

| STACK 0x00038614 [0x00000000]

| STACK 0x00038618 [0x00000000]

| STACK 0x0003861c [0x00000000]

fork进入后堆栈：

| STACK 0x00022194 [0x0000684a]	： eip (user space)

| STACK 0x00022198 [0x0000000f]	： cs (user space)

| STACK 0x0002219c [0x00000212]	:   eflags

| STACK 0x000221a0 [0x00038604]	:   esp (user space)

| STACK 0x000221a4 [0x00000017]	:   ss (user space)

Tips:

系统调用接口（_system_call）

.align 2

_system_call:

push %ds	：保存段寄存器

push %es

push %fs

pushl %eax		# save the orig_eax ：系统调用号，此处为0x2

pushl %edx		: edx、ecx、ebx用做系统调用执行函数的参数，参考上面的_syscall0（无参数）

pushl %ecx		# push %ebx,%ecx,%edx as parameters

pushl %ebx		# to the system call

movl $0x10,%edx		# set up ds,es to kernel space ：linus将gdt表1-内核代码段，2-内核数据段，0-不用

mov %dx,%ds

mov %dx,%es

movl $0x17,%edx		# fs points to local data space ：fs用于user space/kernel space交换数据；ldt表2-用户空间数据段，1-用户空间代码段，0-不用

mov %dx,%fs

cmpl _NR_syscalls,%eax ：linux/sys.h 中定义 int NR_syscalls = sizeof(sys_call_table)/sizeof(fn_ptr);

jae bad_sys_call

call _sys_call_table(,%eax,4) ：调用system routine，此处为_sys_fork

pushl %eax ：系统调用返回值，此处为PID，对任务0是1，对任务1是0，因为_sys_fork调用copy_process时设置任务1的eax=0，见下文

2: ：重新调度任务，因为内核在执行move_to_user_mode前，已开启中断允许标志（见sti()); 时钟中断处理程序会递减当前任务（current）的运行时间片，并根据current的运行级别（cpl）决定是否抢占任务，见后文

movl _current,%eax

cmpl $0,state(%eax)		# state ：state表示任务运行状态（RUNNING/INTERRUPTIBLE/UNINTERRUPTIBLE/ZOMBIE/STOPPED， 见linux/sched.h）

jne reschedule

cmpl $0,counter(%eax)		# counter ：时间片，初始时为任务的priority

je reschedule

ret_from_sys_call:	：下面代码到标号3之间，用于处理current的signals；进程在内核(cpl=0,ss=0x10)发生中断时不捕获信号；do_signal用于信号前预处理，把对应信号处理函数和恢复函数保存在user space stack中（所以用户可定义自己的信号处理函数），_system_call执行后，先执行信号处理，再执行发生系统调用后的一条指令，详见后文

movl _current,%eax

cmpl _task,%eax			# task[0] cannot have signals ：任务0是不捕获任何信号的，参考后文schedule说明

je 3f

cmpw $0x0f,CS(%esp)		# was old code segment supervisor ? ：内核中断不捕获信号

jne 3f

cmpw $0x17,OLDSS(%esp)		# was stack segment = 0x17 ?

jne 3f

movl signal(%eax),%ebx	：信号标识码（bit(x) = (1<<(signal+1))）

movl blocked(%eax),%ecx ：信号阻塞标识码

notl %ecx

andl %ebx,%ecx

bsfl %ecx,%ecx

je 3f

btrl %ecx,%ebx

movl %ebx,signal(%eax)

incl %ecx

pushl %ecx

call _do_signal ：信号预处理，见后文

popl %ecx

testl %eax, %eax

jne 2b		# see if we need to switch tasks, or do more signals ：是否还有可捕获信号

3:	popl %eax

popl %ebx

popl %ecx

popl %edx

addl $4, %esp	# skip orig_eax

pop %fs

pop %es

pop %ds

iret

_system_call  fork  (1)：

00007984: (                    ): push ds                   ; 1e

00007985: (                    ): push es                   ; 06

00007986: (                    ): push fs                   ; 0fa0

00007988: (                    ): push eax                  ; 50 ：_NR_FORK(0x2)

00007989: (                    ): push edx                  ; 52

0000798a: (                    ): push ecx                  ; 51

0000798b: (                    ): push ebx                  ; 53

0000798c: (                    ): mov edx, 0x00000010       ; ba10000000

00007991: (                    ): mov ds, dx                ; 8eda

00007993: (                    ): mov es, dx                ; 8ec2

00007995: (                    ): mov edx, 0x00000017       ; ba17000000

0000799a: (                    ): mov fs, dx                ; 8ee2

0000799c: (                    ): cmp eax, dword ptr ds:0x211a4 ; 3b05a4110200 ：_NR_syscalls: 0x211a4（System.map）

000079a2: (                    ): jnb .-48                  ; 73d0

000079a4: (                    ): call dword ptr ds:[eax*4+135240] ; ff148548100200 ：call sys_call_table[NR_FORK]，即_sys_fork；135240 == 0x21048； _sys_call_table: 0x21048(System.map)

000079ab: (                    ): push eax                  ; 50 ：见下文copy_process

_sys_fork:

00007abc: (                    ): call .+8375               ; e8b7200000 ：find_empty_process

00007ac1: (                    ): test eax, eax             ; 85c0

00007ac3: (                    ): js .+14                   ; 780e

00007ac5: (                    ): push gs                   ; 0fa8

00007ac7: (                    ): push esi                  ; 56

00007ac8: (                    ): push edi                  ; 57

00007ac9: (                    ): push ebp                  ; 55

00007aca: (                    ): push eax                  ; 50

00007acb: (                    ): call .+7284               ; e8741c0000 ：copy_process，创建子进程主要代码

00007ad0: (                    ): add esp, 0x00000014       ; 83c414

00007ad3: (                    ): ret                       ; c3

find_empty_process:

主要确定全局唯一进程号，并判断系统是否还可以创建进程。

int find_empty_process(void)

{

int i;

repeat:

if ((++last_pid)<0) last_pid=1; ：PID (1 for task 1)

for(i=0 ; i<NR_TASKS ; i++)

if (task[i] && ((task[i]->pid == last_pid) ||

(task[i]->pgrp == last_pid)))

goto repeat;

for(i=1 ; i<NR_TASKS ; i++) ：进程队列是否已满

if (!task[i])

return i;	任务队列索引(eax)

return -EAGAIN;

}

copy_process:

声明：

int copy_process(int nr,long ebp,long edi,long esi,long gs,long none,

long ebx,long ecx,long edx, long orig_eax,

long fs,long es,long ds,

long eip,long cs,long eflags,long esp,long ss)

进入前的堆栈：

| STACK 0x00022160 [0x00000001]	:index of tasks table (task 1)

| STACK 0x00022164 [0x0003860c]

| STACK 0x00022168 [0x00000ffc]

| STACK 0x0002216c [0x000e0000]

| STACK 0x00022170 [0x00000017]

| STACK 0x00022174 [0x000079ab]	: eip(instruction after sys_fork)

| STACK 0x00022178 [0x00000000]

| STACK 0x0002217c [0x00056800]

| STACK 0x00022180 [0x00000021]

| STACK 0x00022184 [0x00000002]	: NR_FORK

| STACK 0x00022188 [0x00000017]	:_system_call put

| STACK 0x0002218c [0x00000017]

| STACK 0x00022190 [0x00000017]

| STACK 0x00022194 [0x0000684a]	:eip (instruction after fork _system_ call)

| STACK 0x00022198 [0x0000000f]	:cs (user cs of task 0)

| STACK 0x0002219c [0x00000212]	:eflags

| STACK 0x000221a0 [0x00038604]	:esp (user stack of task 0)

| STACK 0x000221a4 [0x00000017]	:ss (user stack of task 0)

copy_process函数体

{

struct task_struct *p;

int i;

struct file *f;

p = (struct task_struct *) get_free_page();	：在main memory 中存放process descriptor，其中kernel stack start top position位于其所在page下一位置

if (!p)

return -EAGAIN;

task[nr] = p;

*p = *current;	/* NOTE! this doesn't copy the supervisor stack */

：以下重新设置子进程的相关值

p->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE; ：参考下文进程创建成功后设置其为已就绪状态

p->pid = last_pid;	：见上文find_empty_process

p->counter = p->priority; ：初始化时间片，覆盖parent的counter

p->signal = 0;	：no signal

p->alarm = 0;	: no blocked mask

p->leader = 0;		/* process leadership doesn't inherit */

p->utime = p->stime = 0;

p->cutime = p->cstime = 0;

p->start_time = jiffies; :进程创建时间，当前系统滴答值

--------------------------------------------------任务状态段---------------------------------------------------------------

p->tss.back_link = 0; ：back link field字段，用于任务门切换后根据NT标志返回前一任务

p->tss.esp0 = PAGE_SIZE + (long) p; ：进程创建后，内核堆栈是不变的，即任务切换时不被cpu保存

p->tss.ss0 = 0x10;

p->tss.eip = eip;	：子进程eip，此处为0x0000684a

p->tss.eflags = eflags;

p->tss.eax = 0;	：子进程返回的PID，上文中子进程fork返回0的原因

p->tss.ecx = ecx;

p->tss.edx = edx;

p->tss.ebx = ebx;

p->tss.esp = esp;

p->tss.ebp = ebp;

p->tss.esi = esi;

p->tss.edi = edi;

p->tss.es = es & 0xffff;

p->tss.cs = cs & 0xffff;

p->tss.ss = ss & 0xffff;

p->tss.ds = ds & 0xffff;

p->tss.fs = fs & 0xffff;

p->tss.gs = gs & 0xffff;

p->tss.ldt = _LDT(nr); ：gdt中ldt索引，每个任务在gdt中占两项（tss,ldt），任务0（tss=4,ldt=5）,任务1（tss=6,ldt=7）

p->tss.trace_bitmap = 0x80000000;	：i/o位图

--------------------------------------------------任务状态段---------------------------------------------------------------

if (last_task_used_math == current)：保存数学协处理器状态，见下文

__asm__("clts ; fnsave %0 ; frstor %0"::"m" (p->tss.i387));

if (copy_mem(nr,p)) { ：复制parent的page directory, page tables，见下文

task[nr] = NULL;

free_page((long) p);

return -EAGAIN;

}

for (i=0; i<NR_OPEN;i++) ：文件句柄，因为继承了parent

if (f=p->filp[i])

f->f_count++;

if (current->pwd) ：当前目录i节点（i_node 用于描述目录与文件，见文件系统代码）

current->pwd->i_count++;

if (current->root) ：当前根目录i_node

current->root->i_count++;

if (current->executable) ：当前执行文件i_node

current->executable->i_count++;

if (current->library) :当前库文件i_node, 库文件加载在逻辑地址开始的60M处

current->library->i_count++;

set_tss_desc(gdt+(nr<<1)+FIRST_TSS_ENTRY,&(p->tss)); ：设置gdt，见上文p->tss.ldt = _LDT(nr);

set_ldt_desc(gdt+(nr<<1)+FIRST_LDT_ENTRY,&(p->ldt));

p->p_pptr = current; ：以下指针用于task tree

p->p_cptr = 0;

p->p_ysptr = 0;

p->p_osptr = current->p_cptr;

if (p->p_osptr)

p->p_osptr->p_ysptr = p;

current->p_cptr = p;

p->state = TASK_RUNNING;	/* do this last, just in case */ ：置为就绪状态

return last_pid;

}

copy_process 中数学协处理器状态保存（task 0--->task 1）:

_current: 0x221b4 (System.map)

_last_task_used_math: 0x221b8

<bochs:82> x /xw ds:0x221b4

[bochs]:

0x000221b4 <bogus+       0>:	0x000211a8

<bochs:83> x /xw ds:0x221b8

[bochs]:

0x000221b8 <bogus+       0>:	0x00000000

000098fb: (                    ): mov eax, dword ptr ds:0x221b4 ; a1b4210200

00009900: (                    ): cmp eax, dword ptr ds:0x221b8 ; 3b05b8210200

00009906: (                    ): jnz .+14                  ; 750e ：可知current != last_task_used_math (current=task 0)

00009908: (                    ): clts                      ; 0f06

0000990a: (                    ): fnsave ds:[ebx+1072]      ; ddb330040000

00009910: (                    ): frstor ds:[ebx+1072]      ; dda330040000

copy_memory:

设置 ldt of child task,  parent/ child共用page directory, page tables，参考copy_page_tables。

copy_page_tables:	int copy_mem(int nr,struct task_struct * p)

{

unsigned long old_data_base,new_data_base,data_limit;

unsigned long old_code_base,new_code_base,code_limit;

code_limit=get_limit(0x0f);

data_limit=get_limit(0x17);

old_code_base = get_base(current->ldt[1]);

old_data_base = get_base(current->ldt[2]);

if (old_data_base != old_code_base)

panic("We don't support separate I&D");

if (data_limit < code_limit)

panic("Bad data_limit");

new_data_base = new_code_base = nr * TASK_SIZE;

p->start_code = new_code_base;

set_base(p->ldt[1],new_code_base);

set_base(p->ldt[2],new_data_base);

if (copy_page_tables(old_data_base,new_data_base,data_limit)) { ：linus said this is most complicated code in memory management

free_page_tables(new_data_base,data_limit);

return -ENOMEM;

}

return 0;

}

copy_page_tables:

此处我们主要关注task 0--->task 1

int copy_page_tables(unsigned long from,unsigned long to,long size)

{

unsigned long * from_page_table;

unsigned long * to_page_table;

unsigned long this_page;

unsigned long * from_dir, * to_dir;

unsigned long new_page;

unsigned long nr;

if ((from&0x3fffff) || (to&0x3fffff))

panic("copy_page_tables called with wrong alignment");

from_dir = (unsigned long *) ((from>>20) & 0xffc); /* _pg_dir = 0 */ ：base address of page directory，见下文

to_dir = (unsigned long *) ((to>>20) & 0xffc); ：from（to）都是逻辑地址，22-31（index of page directory）,12-21(index of page table), 0-11(offset address to physical page)

size = ((unsigned) (size+0x3fffff)) >> 22;

for( ; size-->0 ; from_dir++,to_dir++) {

if (1 & *to_dir) ：                             11  10  9   8  7  6  5  4  3  2   1   0

|   A  V  L |    |  |D |A |   | | U/S|R/W | P|

panic("copy_page_tables: already exist");

if (!(1 & *from_dir))

continue;

from_page_table = (unsigned long *) (0xfffff000 & *from_dir);

if (!(to_page_table = (unsigned long *) get_free_page())) ：存放page table entries

return -1;	/* Out of memory, see freeing */

*to_dir = ((unsigned long) to_page_table) | 7; ：set page table = to_page_table | 111(2), present、user task can write

nr = (from==0)?0xA0:1024; ：Note! 此时form=0，所以task 1只复制0xA0个pages

for ( ; nr-- > 0 ; from_page_table++,to_page_table++) {

this_page = *from_page_table;

if (!this_page)

continue;

if (!(1 & this_page)) { ：说明被复制页面在交换设备中，（task0不会出现，task 0在内核代码中）

if (!(new_page = get_free_page())) ：申请页面，下文读出交换设备

return -1;

read_swap_page(this_page>>1, (char *) new_page);

*to_page_table = this_page; ：目标页面依然存于设备文件

*from_page_table = new_page | (PAGE_DIRTY | 7); ：被复制页面已交换进main ram

continue;

}

this_page &= ~2;

*to_page_table = this_page; ：否则目标页面写保护，（task 1 执行写时复制机制， task 0 页面属性无变化， 所以task 1 创建后要在task 0 执行写操作前执行，以免弄乱堆栈）

if (this_page > LOW_MEM) { ：用于用户进程（task 0 位于 0—640kb）

*from_page_table = this_page;

this_page -= LOW_MEM;

this_page >>= 12;

mem_map[this_page]++;

}

}

}

invalidate(); ：刷新页高速缓冲

return 0;

}

_page_dir:

参考前面head.s 将main入栈后，执行jmp +62，在物理地址0X00000000开始设置page directory, page tables.

.text

.globl _idt,_gdt,_pg_dir,_tmp_floppy_area

_pg_dir:	：_pg_dir起始地址，位于0x0000, size of every page is 4k

startup_32:

.org 0x1000	:address of first page table

pg0:

.org 0x2000	:second

pg1:

.org 0x3000	:third

pg2:

.org 0x4000	:fourth

pg3:

.org 0x5000	:fifth

.align 2

setup_paging:

movl $1024*5,%ecx               /* 5 pages - pg_dir+4 page tables */

xorl %eax,%eax

xorl %edi,%edi                  /* pg_dir is at 0x000 */

cld;rep;stosl

movl $pg0+7,_pg_dir             /* set present bit/user r/w */

movl $pg1+7,_pg_dir+4           /*  --------- " " --------- */

movl $pg2+7,_pg_dir+8           /*  --------- " " --------- */

movl $pg3+7,_pg_dir+12          /*  --------- " " --------- */

movl $pg3+4092,%edi

movl $0xfff007,%eax             /*  16Mb - 4096 + 7 (r/w user,p) */

std

1:      stosl                   /* fill pages backwards - more efficient :-) */

subl $0x1000,%eax

jge 1b

xorl %eax,%eax          /* pg_dir is at 0x0000 */

movl %eax,%cr3          /* cr3 - page directory start */

movl %cr0,%eax

orl $0x80000000,%eax

movl %eax,%cr0          /* set paging (PG) bit */

ret                     /* this also flushes prefetch-queue */

_system_call  fork  (2)：

000079ab: (                    ): push eax                  ; 50 ：PID of task 1

000079ac: (                    ): mov eax, dword ptr ds:0x221b4 ; a1b4210200 : task 0 Is RUNNING?

000079b1: (                    ): cmp dword ptr ds:[eax], 0x00000000 ; 83780000

000079b5: (                    ): jnz .-63                  ; 75c1

000079b7: (                    ): cmp dword ptr ds:[eax+4], 0x00000000 ; 83780400 : counter out?

000079bb: (                    ): jz .-69                   ; 74bb

此后task 1创建成功，task 0 返回PID of task 1：

<bochs:158> ? eax

0x1 1

检测task 0的状态与时间片，判断是否需要切换任务（因为main调用sched_init中开启了时钟中断）。

sched_init:

outb_p(0x36,0x43);              /* binary, mode 3, LSB/MSB, ch 0 */

outb_p(LATCH & 0xff , 0x40);    /* LSB */

outb(LATCH >> 8 , 0x40);        /* MSB */

set_intr_gate(0x20,&timer_interrupt); ：idt中时钟中断

outb(inb_p(0x21)&~0x01,0x21); ：设置时钟中断允许标志

_timer_interrupt:

.align 2

_timer_interrupt:

push %ds                # save ds,es and put kernel data space

push %es                # into them. %fs is used by _system_call

push %fs

pushl $-1               # fill in -1 for orig_eax ：对应_system_call为系统调用号

pushl %edx              # we save %eax,%ecx,%edx as gcc doesn't

pushl %ecx              # save those across function calls. %ebx

pushl %ebx              # is saved as we use that in ret_sys_call

pushl %eax

movl $0x10,%eax

mov %ax,%ds

mov %ax,%es

movl $0x17,%eax

mov %ax,%fs

incl _jiffies

movb $0x20,%al          # EOI to interrupt controller #1

outb %al,$0x20

movl CS(%esp),%eax

andl $3,%eax            # %eax is CPL (0 or 3, 0=supervisor)

pushl %eax

call _do_timer          # 'do_timer(long CPL)' does everything from

addl $4,%esp            # task switching to accounting ...

jmp ret_from_sys_call

do_timer:

if (cpl)

current->utime++; ：user space time

else

current->stime++; ：kernel space time

if ((--current->counter)>0) return; ：时间片递减，若发生中断时，当前进程counter>=2，不切换任务

current->counter=0;

if (!cpl) return; ：进程处于内核时不被抢占

schedule();

_system_call  fork  (3)：

进程唯一捕获信号的地方，task[0]忽略信号的处理。参见下文do_signal

<bochs:163> x /xw ds:0x221b4

[bochs]:

0x000221b4 <bogus+       0>:	0x000211a8

<bochs:164> x /xw ds:0x221bc

[bochs]:

0x000221bc <bogus+       0>:	0x000211a8

000079bd: (                    ): mov eax, dword ptr ds:0x221b4 ; a1b4210200 ：_current: 0x221b4

000079c2: (                    ): cmp eax, dword ptr ds:0x221bc ; 3b05bc210200 ：_task: 0x221bc

000079c8: (                    ): jz .+52                   ; 7434 ：由上可知，将执行0x000079fe处指令

000079ca: (                    ): cmp word ptr ss:[esp+36], 0x000f ; 66837c24240f

000079d0: (                    ): jnz .+44                  ; 752c

000079d2: (                    ): cmp word ptr ss:[esp+48], 0x0017 ; 66837c243017

000079d8: (                    ): jnz .+36                  ; 7524

000079da: (                    ): mov ebx, dword ptr ds:[eax+12] ; 8b580c

000079dd: (                    ): mov ecx, dword ptr ds:[eax+528] ; 8b8810020000

000079e3: (                    ): not ecx                   ; f7d1

000079e5: (                    ): and ecx, ebx              ; 21d9

000079e7: (                    ): bsf ecx, ecx              ; 0fbcc9

000079ea: (                    ): jz .+18                   ; 7412

000079ec: (                    ): btr ebx, ecx              ; 0fb3cb

000079ef: (                    ): mov dword ptr ds:[eax+12], ebx ; 89580c

000079f2: (                    ): inc ecx                   ; 41

000079f3: (                    ): push ecx                  ; 51

000079f4: (                    ): call .+18019              ; e863460000

000079f9: (                    ): pop ecx                   ; 59

000079fa: (                    ): test eax, eax             ; 85c0

000079fc: (                    ): jnz .-82                  ; 75ae

Tips:

do_signal:

do_signal将信号处理函数置于user stack, 此处task 0不捕获信号

int do_signal(long signr,long eax,long ebx, long ecx, long edx, long orig_eax,

long fs, long es, long ds,

long eip, long cs, long eflags,

unsigned long * esp, long ss)

_system_call  fork  (4)：

000079fe: (                    ): pop eax                   ; 58

000079ff: (                    ): pop ebx                   ; 5b

00007a00: (                    ): pop ecx                   ; 59

00007a01: (                    ): pop edx                   ; 5a

00007a02: (                    ): add esp, 0x00000004       ; 83c404

00007a05: (                    ): pop fs                    ; 0fa1

00007a07: (                    ): pop es                    ; 07

00007a08: (                    ): pop ds                    ; 1f

00007a09: (                    ): iretd                     ; cf

系统调用中断前后段寄存器变化为：

es:0x0010, dh=0x00c09300, dl=0x00000fff, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Read/Write, Accessed

cs:0x0008, dh=0x00c09b00, dl=0x00000fff, valid=1

Code segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Execute/Read, Accessed, 32-bit

ss:0x0010, dh=0x00c09300, dl=0x00000fff, valid=7

Data segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Read/Write, Accessed

ds:0x0010, dh=0x00c09300, dl=0x00000fff, valid=7

Data segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Read/Write, Accessed

fs:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

gs:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

es:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

cs:0x000f, dh=0x00c0fb00, dl=0x0000009f, valid=1

Code segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Execute/Read, Accessed, 32-bit

ss:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

ds:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

fs:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

gs:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

此后，task 0调用pause系统调用，切换到task 1上运行。(Note! task 0 与task 1 此时共用user stack, task 1运行前，task 0 不能对ss：esp执行写操作)

00006866: (                    ): mov eax, 0x0000001d       ; b81d000000

0000686b: (                    ): int 0x80                  ; cd80 ：见下文sys_pause

0000686d: (                    ): jmp .-9                   ; ebf7

sys_pause:

int sys_pause(void)

{

current->state = TASK_INTERRUPTIBLE; ：task 0不起作用

schedule();

return 0;

}

schedule:

void schedule(void)

{

int i,next,c;

struct task_struct ** p;

/* check alarm, wake up any interruptible tasks that have got a signal */

for(p = &LAST_TASK ; p > &FIRST_TASK ; --p) ：从task 1起

if (*p) {

if ((*p)->timeout && (*p)->timeout < jiffies) { ：超时且可中断则置为就绪态

(*p)->timeout = 0;

if ((*p)->state == TASK_INTERRUPTIBLE)

(*p)->state = TASK_RUNNING;

}

if ((*p)->alarm && (*p)->alarm < jiffies) { ：系统向其发送ALARM signal

(*p)->signal |= (1<<(SIGALRM-1));

(*p)->alarm = 0;

}

if (((*p)->signal & ~(_BLOCKABLE & (*p)->blocked)) && ：除屏蔽信号外还有信号，且处于可中断状态，则置为就绪态

(*p)->state==TASK_INTERRUPTIBLE)

(*p)->state=TASK_RUNNING;

}

/* this is the scheduler proper: */

while (1) {

c = -1;

next = 0;

i = NR_TASKS;

p = &task[NR_TASKS];

while (--i) { ：到task 1，选取时间片最大者；若有task 0外其它任务，且都counter=0，则重设counter

if (!*--p)

continue;

if ((*p)->state == TASK_RUNNING && (*p)->counter > c)

c = (*p)->counter, next = i;

}

if (c) break;

for(p = &LAST_TASK ; p > &FIRST_TASK ; --p)

if (*p)

(*p)->counter = ((*p)->counter >> 1) +

(*p)->priority;

}

switch_to(next);

}

switch_to：

#define switch_to(n) {\

struct {long a,b;} __tmp; \

__asm__("cmpl %%ecx,_current\n\t" \

"je 1f\n\t" \

"movw %%dx,%1\n\t" \

"xchgl %%ecx,_current\n\t" \

"ljmp %0\n\t" \ : 至此，task 0切换到task 1执行，task 0被切换回后执cmpl指令

"cmpl %%ecx,_last_task_used_math\n\t" \

"jne 1f\n\t" \

"clts\n" \

"1:" \

::"m" (*&__tmp.a),"m" (*&__tmp.b), \

"d" (_TSS(n)),"c" ((long) task[n])); \

}

00006f2b: (                    ): mov word ptr ss:[ebp-4], dx ; 668955fc

00006f2f: (                    ): xchg dword ptr ds:0x221b4, ecx ; 870db4210200

00006f35: (                    ): jmp far ss:[ebp-8]        ; ff6df8 ：任务切换在此

00006f38: (                    ): cmp dword ptr ds:0x221b8, ecx ; 390db8210200

00006f3e: (                    ): jnz .+2                   ; 7502

00006f40: (                    ): clts                      ; 0f06

Task 0此时位于kernel space

<bochs:3> sreg

es:0x0010, dh=0x00c09300, dl=0x00000fff, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Read/Write, Accessed

cs:0x0008, dh=0x00c09b00, dl=0x00000fff, valid=1

Code segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Execute/Read, Accessed, 32-bit

ss:0x0010, dh=0x00c09300, dl=0x00000fff, valid=7

Data segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Read/Write, Accessed

ds:0x0010, dh=0x00c09300, dl=0x00000fff, valid=7

Data segment, base=0x00000000, limit=0x00ffffff, Read/Write, Accessed

fs:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

gs:0x0017, dh=0x00c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x00000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

ldtr:0x0028, dh=0x00008202, dl=0x15580068, valid=1

tr:0x0020, dh=0x00008b02, dl=0x15700068, valid=1

gdtr:base=0x00005cb8, limit=0x7ff

idtr:base=0x000054b8, limit=0x7ff

<bochs:4> u

00006f35: (                    ): jmp far ss:[ebp-8]        ; ff6df8

<bochs:5> s

Next at t=52090203

(0) [0x0000684a] 000f:0000684a (unk. ctxt): mov edx, eax              ; 89c2

切换至task 1

<bochs:6> sreg

es:0x0017, dh=0x04c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x04000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

cs:0x000f, dh=0x04c0fb00, dl=0x0000009f, valid=1

Code segment, base=0x04000000, limit=0x0009ffff, Execute/Read, Accessed, 32-bit

ss:0x0017, dh=0x04c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x04000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

ds:0x0017, dh=0x04c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x04000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

fs:0x0017, dh=0x04c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x04000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

gs:0x0017, dh=0x04c0f300, dl=0x0000009f, valid=1

Data segment, base=0x04000000, limit=0x0009ffff, Read/Write, Accessed

ldtr:0x0038, dh=0x000082ff, dl=0xf3b00068, valid=1

tr:0x0030, dh=0x00008bff, dl=0xf3c80068, valid=1

task 1 开始执行。